###### Ek-2

###### SICAKLIK VE NİSPİ NEM

###### 1.Tesisin ısıtma ve nem sistemleri, farklı hayvan türlerinin farklı sıcaklık ve nem ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte ve her odanın sıcaklığı ve nemi ayrı olarak kontrol edilir ve ayarlanabilmeye imkân verir.

###### 2.Isıtma ve nem sistemleri gürültüsüz çalışmalıdır. Oda sıcaklıkları ve nem oranları, oda düzeyinde günlük olarak kontrol edilir.

###### 3. Hayvan türlerinden oda ve kafeslerde serbest olarak bulunan yetişkin hayvanlar için ideal sıcaklık ve nispi nem değerleri aşağıda verilmiştir. Yeni doğan, genç, immunsuprese, diğer genetik ve mikrobiyolojik yönden tanımlanmış hayvanlar için hayvanın ihtiyacına uygun sıcaklık sağlanır.

4. Katı zeminli muhafazalarda tavşan grupları arasındaki yerel sıcaklıklar, oda sıcaklığından 6(C kadar daha yüksek olabilir.

###### Hayvan türleri için ideal sıcaklık ve nispi nem değerleri

| Tür | İdeal Oda/Kafes Sıcaklığı (°C) | Nispi Nem (%) |
| --- | --- | --- |
| Gerbil | 20-24 | 35-55 |
| Fare | 20-24 | 45-65 |
| Hamster | 20-24 | 45-65 |
| Sıçan | 20-24 | 45-65 |
| Kobay | 20-24 | 45-65 |
| Tavşan | 15-21 | Min. 45 |
| Kedi | 15-21 | - |
| Köpek | 15-21 | - |
| Feretler | 15-24 | - |
| Marmosetgiller ve tamarinler | 23-28 | 40-70 |
| Resus Maymunu, Kısa Kuyruklu Makaklar ve Vervetler | 16-25 | - |
| Uzun Kuyruklu Makaklar | 21-28 | - |
| Babunlar | 16-28 | - |